## Slide 1: Тема 1. сигнали в съвременните комуникации

## Slide 2: 1. СИГНАЛИ
Функции от вида S(T), използвани за предаване на информацията, се наричат сигнали.
Понятието информация означава сведения и данни, които са обект на съхраняване, предаване, преобразуване, възприятие и управление.

## Slide 3
Сигналът като материален носител на информацията представлява физически процес, един от параметрите на който е функционално свързан с предаваната информация.

## Slide 4: 2.Шум и смущение
При приемане или регистрация на сигналите, съдържащи полезна информация, заедно с основния сигнал едновременно се сумират и съпровождащи сигнали - шумове и смущения от най-различни източници

## Slide 5
Сигнал
Сигнал + смущение

## Slide 6
Източници на смущението могат да бъдат вътрешни и външни.
Вътрешният шум може да се дължи на вътрешната природа на източника на сигналите или да се появи в измерителните устройства

## Slide 7
Външните източници на шума се делят на естествени (мълнии, флуктуация на магнитното поле, отражения от морето, земята, облаците и дъжда в радиолокацията) и изкуствени (двигатели, превключватели, генератори на сигнали).

## Slide 8: 3.Едномерни и многомерни сигнали.
Най-простите сигнали са едномерни сигнали, например, радиолокационни импулси S(T), електрически ток и напрежение. Стойностите на едномерни сигнали зависят само от една независима променлива време.

## Slide 9: 4.Типове сигнали
Аналогов
Дискретен сигнал
Цифров сигнал

## Slide 10
Аналогов се нарича сигнал, чието изменение във времето или пространството има непрекъснат характер и се описва с непрекъсната функция Y(T)

## Slide 11
Дискретен сигнал е дефиниран само за определени стойности на аргумента. Дискретният сигнал има крайно множество стойности и се описва с последователност Y(NΔT), ΔT е стъпката на дискретизацията по време, n = 0, 1, 2,...,N; f =1/ΔT- честота на дискретизацията.

## Slide 12
Цифров сигнал е вид дискретен сигнал, но неговите стойности са квантувани. Той се описва с помощта на квантувана решетъчна функция YN = QK[Y(N T)],
където Qk е функция на квантуване, която има к нива на квантуване.

## Slide 13: Цветан Станимиров Цветков Студент от специалност приложна математика 4-ти курс ф.н. 31149
Съставил: